ICS 号

CCS 号

团    体    标    准

T/GDTR  XXXX—XXXX

建设用地重金属污染土壤固化/稳定化修复智慧工地技术规范

Smart Construction Sit of Solidification/Stabilization for Heavy Metal Contaminated Soil Remediation of Land for Construction

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                        XXXX-XX-XX实施

广东省土壤学会   发布

目    录

前  言	１

建设用地重金属污染土壤固化/稳定化修复智慧工地技术规范	1

1 适用范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语与定义	2

4 缩略语	3

5.基本原则	3

6 总体要求	4

7 数据建设要求	6

8 污染溯源与追踪全过程管理	7

9 固化/稳定化修复工艺管理	7

10 环境监测管理	10

11 视频监控管理	11

12 进度管理	12

13 安全管理	13

14 质量管理	13

15 人员管理	14

16 设备物资管理	15

17 文件管理	15

18 BIM应用管理	16

19 质量检验和验收	16

20 运行与维护	17

附件	19

# 前  言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《土壤污染防治防治行动计划》等法律法规，防治环境污染，改善生态环境质量，规范污染场地土壤修复智慧化工地的建设和运行，制定本标准。

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由广东省土壤学会提出并归口。

本标准起草单位：永清环保股份有限公司、中国科学院生态环境研究中心、湖南润万环保科技有限公司。

本文件主要起草人：

建设用地重金属污染土壤固化/稳定化修复智慧工地技术规范

1 适用范围

本标准规定了智慧工地在建设用地重金属污染土壤固化/稳定化修复中各模块技术要求，包括总体要求、数据建设要求、污染溯源与追踪全过程管理、固化/稳定化修复修复工艺管理、环境监测管理、视频监控管理、进度管理、安全管理、质量管理、人员管理、设备物资管理、文件管理、BIM应用管理、质量检验和验收、运行与维护等技术要求。

本标准适用于建设用地重金属污染土壤固化/稳定化修复工程智慧工地策划、实施、应用与管理。其他类型污染场地及修复技术可参照执行。

本标准不适用于放射性物质和致病性生物污染土壤的治理项目。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的应用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 36600 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准

HJ 25.1 建设用地土壤污染状况调查

HJ 25.2 建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则

HJ 25.3 建设用地土壤污染风险评估技术导则

HJ 25.4 建设用地土壤修复技术导则

HJ 25.5 污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则

HJ 25.6 污染地块地下水修复和风险管控技术导则

HJ 1282 污染土壤修复工程技术规范 固化/稳定化

HJ 164 地下水环境监测技术规范

HJ 2020 袋式除尘工程通用技术规范

HJ 682 建设用地土壤污染风险管控和修复术语

GB 50300 建筑工程施工质量验收统一标准

GB/T 50328 建设工程文件归档规范

CJJ/T 117 建设电子文件与电子档案管理规范

HJ 511 环境信息化标准指南

HJ/T 416 环境信息术语

HJ 622 环境保护应用软件开发管理技术规范

HJ/T 418 环境信息系统集成技术规范

HJ/T 417 环境信息分类与代码

HJ 907 环境噪声自动监测系统技术要求

HJ 655 环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范

GB/T 22239 信息安全技术网络安全等级保护基本要求

JGJ/T 292 建筑工程施工现场视频监控技术规范

JGJ/T 434 建筑工程施工现场监管信息系统技术标准

3 术语与定义

3.1 智慧工地 smart construction site

通过物联网、互联网、云计算等技术，全面感知工地各环节信息，建立信息共享和协同管理，实现工地作业智能生产、科学监管、辅助决策等功能的系统工程。

3.2 智慧工地平台 platform of smart construction site

依托物联网、移动互联网、云计算、人工智能、大数据等信息技术，围绕工地现场的人、机、料、法、环等生产要素管理建立的集成平台，用以支撑智慧工地应用部署和运行的基础环境。

3.3 电子文件 electronic document

工程项目管理过程中形成的书面文档和影像记录，通过计算机等电子设备形成、办理、传输和存储的数字格式的各种信息记录。

3.4 预警监测pre-alarming monitoring

基于智能化设备的感知，采集施工现场数据辅以信息化系统，对施工工地进行监测和预警。

3.5 地理信息系统 geographic information system（GIS）

以采集、储存、管理、显示和分析地球表面与空间、地理分布有关的数据，用于输入、存储、查询、分析和显示地理数据的计算机系统。

3.6 物联网internet of things（IOT）

基于互联网、传统电信网络等信息承载体，通过各种信息传感设备，按约定的协议，进行信息交换和通信，以实现互联互通的网络。

3.7 云计算cloud computing

一种基于互联网的、大众参与的计算模式，其计算资源（计算能力、存储能力、交互能力）是动态、可伸缩且被虚拟化的，以服务的方式提供。

3.8 建筑信息模型 building information modeling（BIM）

以三维数字技术为基础，集成建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型，是对工程项目相关信息详尽的数字化表达。通过数字信息技术把整个建筑进行虚拟数字化和智能化，是一个完整的、丰富的、逻辑的建筑信息承载平台。

3.9 人工智能 artificial intelligence（AI）

研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术。

3.10 三维倾斜摄影 three-dimensional oblique photography

通过从一个垂直、四个倾斜、五个不同的视角同步采集影像，获取到丰富的建筑物顶面及侧视的高分辨率纹理。倾斜摄影技术三维数据可真实反映地物的外观、位置、高度等属性，借助无人机，可快速采集影像数据，实现全自动化三维建模，

3.11 增强现实 augmented reality（AR）

一种将现实世界信息和虚拟世界信息叠加集成的新技术，是把原本在现实世界的一定时间、空间范围内很难体验到的实体信息（如视觉、声音、味道、触觉等），通过电脑等科学技术模拟仿真后再叠加，将虚拟的信息应用到现实世界。

4 缩略语

GPS：全球定位系统（Global Positioning System）

GIS：地理信息系统（Geographic Information System）

IOT：物联网（Internet Of Things）

BIM：建筑信息模型（Building Information Modeling）

AI：人工智能（Artificial Intelligence）

AR：增强现实（Augmented Reality）

5.基本原则

5.1 通用性

建设用地污染修复工程涉及地块污染调查、风险评估、修复方案（或可行性研究报告）编制、勘察、设计、施工、监理、效果评估等阶段，其智慧工地平台建设需采用统一、通用的系统标准和通信协议，使整个平台中各个子系统之间能互联互通，充分发挥整个平台的功能，平台所连接设备应具备通用性。

5.2 安全性

智慧工地整体建设应具有高安全性，能保持长期稳定运行，不易受黑客攻击和病毒感染。关键数据应备份存储，避免信息泄露和遗失。

5.3 扩展性

平台的规模和功能应易于扩展，平台的建设宜采用模块化设计理念，并且可与其他平台能有效的对接。

5.4 实用性

5.4.1 智慧工地平台应功能完备，可满足对土壤修复过程监管的基本要求；平台应遵循使用方便、数据明确、图像清晰、操作简单、维护简便、稳定可靠等原则；平台应实现系统的智慧化处理及信息共享，并保证系统及网络安全。

5.4.2 智慧工地平台应在工程施工全周期数字化管理基础上，遵循提升现场工作效率、提高管理质量等原则。

6 总体要求

6.1 一般规定

6.1.1智慧工地应在项目初期进行合理规划，智慧工地平台应采取分级管理模式，根据使用单位组织构架灵活配置；智慧工地建设宜覆盖包括地块污染调查、风险评估、修复方案（或可行性研究报告）编制、勘察、设计、施工、监理、效果评估等阶段。

6.1.2 施工单位需针对建设内容进行需求分析，编制智慧工地建设方案，智慧工地建设方案应遵循工程施工总体计划，方案内容应包含：

（1）工程概况及建设背景；

（2）智慧工地建设内容及实施范围，包含但不限于智慧工地集成管理平台建设，项目信息管理、人员管理、物资管理、施工机械设备管理、进度管理、质量管理、安全管理、环境监测管理、视频监控管理、BIM应用管理等子系统建设，施工现场大屏展示、信息化应用软件的终端建设；

（3）符合建设用地重金属污染土壤固化/稳定化的相关技术、质量及安全等要求；

（4）实施流程，包含但不限于组织架构、软硬件配置标准、硬件设备安装工艺、软件系统运行环境、数据管理内容与标准、数据及审批流程建设、多方数据共享方式建设等；

（5）验收程序和要求；

（6）运行维护程序和要求，宜满足当地政府综合信息管理平台接入要求。

6.1.3 智慧建造基础设施应包括但不限于：信息采集设备、网络基础设施、软件运行环境、技术平台、控制机房、信息应用终端。

6.1.4 智慧工地集成平台采用的软硬件接口和协议应满足行业监管系统平台的数据接口要求，宜将工程建设过程中收集的业务数据与物联网设备采集的数据按照标准数据协议的要求进行统一，并汇集到数据管理平台中进行管理。数据管理平台应按照规定的协议对外提供数据共享接口。

6.1.5 网络基础设施应具备无线局域网络设施，且无线局域网络信号应覆盖所有信息采集设备装置点。

6.2 平台要求

6.2.1 智慧工地平台应包括供应方、使用方，其中供应方包括但不限于软件平台供应方和硬件供应方；使用方包括但不限于：建设方、施工方、监理方、设计方、污染调查及风险评估方、效果评估方及行业监管方。智慧工地平台应综合考虑工程建设多方使用诉求。

6.2.2 智慧工地集成平台应确保网络访问、数据传输、数据利用、数据安全管理等符合国家安全法律法规及行业标准要求。宜具备支撑工程信息共享的BIM信息交换接口能力，实现BIM模型的导入、导出、浏览、展示。智能管理终端应能完成各项管理数据的录入；软件平台应能完成各种数据的汇集和业务逻辑的处理。

6.2.3 平台数据宜与BIM、GIS相关联，保证前端调查及风险评估结果录入识别。平台应具备数据集成、存储、分析、提示、报警、展示功能，并应具备移动端、PC端操作功能。

6.2.4 智慧工地宜提供GIS类功能、BIM类功能，其中GIS类功能宜具有以下功能：

（1）空间数据管理功能，包括但不限于图形管理、属性管理、拓扑管理、版本管理；

（2）数据提取和转换功能，包括但不限于参数提取、坐标变换、格式转换；

（3）三维数据管理、三维数据分析能力；

BIM 类功能宜具备以下功能：

（1）支撑工程信息共享的BIM信息交换接口能力，实现BIM模型的导入、导出；

（2）BIM模型浏览展示能力；

（3）BIM模型与技术资料关联展示能力；

（4）BIM模型与图纸联动展示能力。

6.3 建设要求

6.3.1智慧工地建设需围绕项目现场及监管要求开展，应围绕影响施工现场作业的关键因素、不同管理者的监管要求，提供智慧应用。

6.3.2 智慧工地建设应保证各方数据实时获取或共享，提高各方基于数据的协同工作能力。

6.3.3 智慧工地平台的建设涉及的基础设施应符合附录A的要求。

6.3.4 智慧工地平台的建设所对接的设备设施应符合附录B的要求。

6.4 接口要求

6.4.1 智慧工地平台接口应满足如下原则：

（1）开放性：符合产业习惯，兼容主流开源接口。

（2）易用性：尽可能设计成抽象程度高、屏蔽底层实现、语法易理解的接口。

（3）扩展性：在保持软件不变的情况下，平台的性能可以随系统规模扩充而提高。

6.4.2 应支持多种数据来源（业务系统、数据库、文件等）、多种数据类型（业务相关数据、监控数据等）、多种数据格式（结构化、非结构化等）的数据访问，并确保数据信息及时性、有效性、安全性。

7 数据建设要求

7.1 一般要求

7.1.1智慧工地建设中产生的数据应随工程施工进度同步生成，应采取安全措施，原始数据不得被修改、截留和泄露。

7.1.2 智慧工地建设产生的数据，视频数据应至少存储30天，其他数据存储时间应覆盖工程项目建设全周期，以备各监管部门核查。

7.2 数据管理要求

7.2.1工程项目概况的管理数据应包括但不限于项目基本信息、合同信息、参建单位信息、管理人员信息。

7.2.2工程进度管理的管理数据应包括但不限于项目计划进度、关键节点、实际进度信息、施工日志、进度纠偏。

7.2.3 信息发布管理的管理数据应包括但不限于通知公告、预警应急信息。

7.2.4 人员进出管理的管理数据宜包括但不限于人员信息数据、人脸比对数据、运行状态值、报警信息、感知设备编码及位置信息。

7.2.5 人员安全管理的管理数据宜包括但不限于人员安全教育、人员行为分析视频流数据、报警信息。

7.2.6 视频监控的管理数据宜包括但不限于影像数据、图片数据、摄像机位置信息数据、摄像机属性信息数据、视频预警信息数据、历史记录信息。

7.2.7 车辆进出管理的管理数据宜包括但不限于车辆信息数据、实时重量（外运）、权限信息数据、设备运行状态值、报警信息、感知终端编码及位置信息。

7.2.8 环境监测的管理数据宜包括但不限于设备编号、位置、报警数据、实时监测参数（PM2.5、PM10、噪声、风向、风速、温度、湿度、气压等）。

7.2.9 降尘管理的管理数据宜包括但不限于设备编号、位置、故障及状态信息。

7.2.10 污水监测的管理数据宜包括但不限于设备编号、故障、在线监测参数信息。

7.2.11 有害气体监测的管理数据宜包括但不限于设备编号、位置、有害气体实时浓度、故障报警信息。

7.2.12 药剂配置平台监测的管理数据宜包括但不限于实时重量（药剂、土壤）、仓储除尘监控临界报警信息、搅拌时间信息、故障报警信息、平台各设备编号、传感终端编号。

7.2.13 深基坑监测的管理数据宜包括但不限于表面位移数据、内部位移数据、土压力数据、地下水位数据、降雨量数据、温湿压数据、支护结构土压力数据、视频监控数据等以及各监控参数的报警时间、报警数值。

7.2.14 安质巡检的管理数据宜包括但不限于巡检目标识别、异常行为记录、位置信息、终端状态信息。

7.2.15 安全管理数据除施工的基坑、设备使用巡检外，还宜包括但不限于防火监测报警、安全教育培训信息。

7.2.16 物料设备管理的管理数据宜包括但不限于设备进出场报验记录、检查记录、日常使用维护记录、位置信息、物料记录、终端设备自身状态信息数据。

8 污染溯源与追踪全过程管理

8.1 一般规定

8.1.1 污染溯源与追踪全过程管理数据宜包含但不限于污染点位检测数据、污染点位地理信息数据、污染范围边界文件、修复过程数据、风险管控监测数据及效果评估数据，宜采用GIS功能可识别文件。

8.1.2 应根据原位固化/稳定化或异位固化/稳定化，匹配下游子系统。

8.2 管理要求

8.2.1 异位修复施工过程中宜采用三维倾斜摄影技术对实施过程土方量进行监控，配合称重计量系统，跟进进度。平台宜预留影像、无人机等数据接口，确保数据定期回传系统。

8.2.2 过程监测数据应具备可追溯性。

8.2.3 原位或异位修复后阻隔填埋应进行长期监测。

8.2.4 修复过程自检及第三方数据应及时上传更新。

9 固化/稳定化修复工艺管理

9.1 一般规定

9.1.1 固化/稳定化包括原位固化/稳定化和异位固化/稳定化。

9.1.2 固化/稳定化工艺应包括但不限于固化/稳定化主体工艺、辅助工程、风险监控及地下水长期监测。

9.2 管理要求

9.2.1 固化/稳定化过程采用动态监控和间接统计记录方式进行管控。

9.2.2 对于可动态监控的施工关键工段，宜在该工段设置传感设备，如压力流量参数，实时采集关键工段的动态参数值，掌握工程运行情况，并根据实时反馈信息开展施工控制和调整，保证项目的运行效果。

9.2.3 对于需间接统计的施工关键工段，施工单位应如实记录相关工段的运行情况，并及时对关键工段运行情况进行统计和分析，掌握施工运行状况，开展必要的控制和调整，保证该关键工段的运行效果。

9.2.4 固化/稳定化关键工段、关键参数及可动态监控的参数类别详见附录C。

9.3 污染土壤清挖

9.3.1 一般规定

（1）采用异位方式进行固化/稳定化的修复工艺，其污染土壤清挖一般涉及放坡开挖、基坑支护开挖、基坑降水等。

（2）应根据基坑开挖类型和基坑设计相关规范，确定不同的监测方案。

9.3.2 管理要求

（1）深基坑应根据相关规定进行专项方案编制备案，专项方案应根据文件管理要求上传系统。

（2）基坑设计文件中明确的基坑支护监测的要求，应包括监测项目、测点布置、观测精度、观测频率和临界状态报警值等，并根据需求选择基坑监测设备。

（3）明确监测预警值，重点参数变化应加强观测，加大监测频率，实现实时传输监测结果，并报警。报警应分为两个等级，分别为预警等级与报警等级，预警等级为出现小范围数值波动并偏离预警阈值，报警等级需要紧急关注处理，指挥现场人员疏散。

（4）重复利用的设备需要进行硬件参数的标定工作，确保系统运行安全有效。

9.4 污染土壤运输及处置管理

9.4.1 一般规定

（1）污染土壤运输包括地块内运输、地块外运输。

（2）土壤固化/稳定化后的污染土处置包括资源化或填埋。

（3）外运处置需获得接受地的许可及运输路线证明，并形成纸质及电子文档保存系统。

（4）在出入口宜设置车辆识别系统，包括抓拍单元、控制系统、自动道闸单元等，可固定车辆自动识别，外部车辆登记确认后放行。

（5）对固化/稳定化后外运至填埋场的土壤宜采用智能地磅系统进行进出场称重管理。

（6）对地磅系统预警值进行合理设定，发生超重可即时触发声光预警，推送至相关岗位人员。

（7）宜将称重数据上传至系统，进行综合分析管理，同时应定期将数据进行备份保存。

9.4.2 管理要求

（1）出入口宜安装高清红外球机，对车辆目标通行信息详细记录保存，确保出入口抓拍单元等安防设备运行安全、防治恶意冲卡。

（2）车辆识别应包括车牌号码、车牌颜色、车型等信息。

（3）外运车辆宜配备GPS定位系统。

（4）宜对外运土壤出厂及接受地配备智能地磅系统。

（5）运输过程应按照污染土壤运输要求进行管理。

（6）应对工作状态进行精准识别，并记录运行状态时间，对长时间怠速、静止、闲置、偏离规划路线的车辆进行报警，方便管理人员及时处理相关设备运行问题。

（7）宜对地磅称重系统加装传感器及摄像机，车辆进出场称重时，对数据自动记录、拍照、上传，形成外运车辆报表，通过物料数据实时反馈，形成统计分析和成本核算。

（8）车辆需按设备管理方式做好编码，应对车辆类型、驾驶人员信息、所属单位、运输类别等基本信息进行管理。

（9）场内运输系统宜与视频监控系统联动，发生异常状况时，可实时调动相应位置的监控视频，全方位、多角度监控目标。

（10）外运土壤的车辆出入场后，应形成电子转运联单。

9. 5固化/稳定化药剂配置管理

9.5.1 一般规定

（1）应对药剂配置储罐及卸料平台安装监测系统，监测系统应包含但不限于当前的状态实时显示、声光预警、报警联动。

（2）药剂仓顶宜配备防爆预警功能。

（3）对于危化品药剂应配备作业指导书，并进行安全教育。

（4）对于原位治理方式，宜实时监控流量、压力等参数，并将数据上传至系统。

9.5.2 管理要求

（1）应在卸料平台及药剂仓库监测系统安装后进行系统测试工作。

（2）药剂添加宜通过中控系统进行实时调控。

（3）应定期对药剂卸料平台监测系统进行检查维护。

（4）对于涉及危化品的药剂，需做好数字登记、智能查询、轨迹管理等工作。

9.6 异位固化/稳定化处理

9.6.1 一般规定

（1）污染土壤清挖运输至处置区域后，异位固化/稳定化工艺包括预处理、搅拌混合、养护工艺及二次污染防控等。

（2）采用一体化设备进行固化/稳定化宜采用视频+自动化计量监控方式；采用挖掘机、翻抛机、浅层搅拌设备等，宜采用视频方式，药剂使用应做好计量登记等信息。异位固化/稳定化视频监控要点见附录D-1。

9.6.2 管理要求

（1）固化/稳定化实施前宜对不同污染浓度和污染种类的土壤通过调研、小试和中试等方式确定固化/稳定化药剂种类及工艺参数。

（2）采用一体化设备方式，设备宜包括但不限于土壤输送机、干粉料仓、浆状药剂及液体药剂的储存槽和药剂制备、计量、投加装置。搅拌混合系统应具备安全联锁和自动计量投加装置，且参数应与智慧化系统联动控制。

（3）处理过程需做好二次污染防治，污染土壤预处理宜在处理大棚内进行集中处置，处理大棚及养护区应做好防渗措施，相关措施材料宜上传有效验收单及照片。

（4）处理效果自检及效果评估检测应做好采样视频、照片、采样记录单等，并连同检测结果及时上传系统。

9.7 原位固化/稳定化过程管理

9.7.1 一般规定

（1）原位固化/稳定化工艺主要包括场地清理、药剂配置、搅拌/注入和养护等。

（2）原位固化/稳定化涉及参数包括药剂注入压力、注入量、影响半径、药剂添加比等。

（3）原位固化/稳定化视频监控要点见附录D-2。

9.7.2 管理要求

（1）施工前应探测和清除地上和地下影响施工的混凝土块、石块和地下构筑物等障碍物。

（2）原位固化/稳定化宜具备地质、测量、水文等各类图纸数字化管理系统，宜结合BIM创建高精度三维地质模型。

（3）宜对污染土壤进行中试，确定影响半径、药剂添加比例、注药速率、注药方式。

（4）药剂储存库、料仓、配药站及泵送系统，应配备液位监控和溢流液收集系统，并配有报警系统。

（5）系统可实现对原位治理布点数量、钻井位置、治理深度等数据更新及分析功能。

（6）宜配备工作面视频系统、无人机定期巡视系统，实现工作面有人巡视、无人操作的远程可视化巡视。

（7）宜采用智能识别或人工巡视方式，对原位注入出现返浆现象进行识别，并根据识别结果调整优化注入参数。

10 环境监测管理

10.1 一般规定

10.1.1 环境监测管理包括但不限于环境监测及二次污染防治监控。

10.1.2 工程项目部应在施工现场四周设置扬尘、噪声、气象监测设备，实时采集现场PM2.5、PM10、噪声、气象单元（温度、湿度、气压监测、风速、风向）等相关环境数据，并提供预警信息；监测设备宜采用太阳能供电模式。

10.1.3 考虑不同污染地块产生的有害气体不同，宜针对性增加不同有害气体实时监测模块。

10.1.4 施工现场如有生产废水产生，宜在废水处理后的排污口设置实时监测设备。

10.1.5 环境监测与治理数据具有可追溯性、完整性、准确性。

10.1.6 环境监测管理应留有扩展接口，满足扩展的需要。

10.1.7 二次污染防治应根据项目特点，对异味、水、气、声、固废等进行二次污染影响分析，并做好二次污染防治计划，合理布设监控设备。

10.2 管理要求

10.2.1 异位固化/稳定化在大棚内实施的，应至少设置1套监测设备，实时监测相关环境数据。

10.2.2大气、噪声环境监测设备四周应无遮挡，宜设置在施工现场大门主出入口内侧；设备相关技术要求满足HJ 655、HJ 907。

10.2.3 现场实时监测数据应实现超限预警功能。

10.2.4 施工现场宜采用喷淋、雾炮、机动洒水车等措施实施降尘，实现环境监测设备与现场降尘设施智能联动。

10.2.5 宜对固化/稳定化修复完成的土壤进行长期监测，监测数据应及时上传，并提供预警响应方案。

10.2.6 应在洗车平台周边设置视频和拍摄监控点，对出场的运输车的清洗情况拍照记录和报警。

10.2.7 定期监测现场异位开挖土壤覆盖情况，宜采用无人机与巡视结合方式，并及时对未覆盖区域进行报警警示。

10.3 使用及维护

10.3.1 环境监测设备能够连续自动监测扬尘、噪音、气象、水质等环境数据，宜具备实时显示功能。

10.3.2 环境监测设备应能在室外环境可靠工作，宜具备自动校准功能。

10.3.3 数据存储与传输要求：应支持互联网通讯，并具备离线存储上传功能。

11 视频监控管理

11.1 一般规定

11.1.1 视频监控区域应包括施工区、办公区、生活区、物料存储区等，同时应满足重点区域覆盖的原则。

11.1.2 视频监控管理子系统应包括但不限于人员信息、物体信息、形象信息。

11.1.3 视频监控模块宜在项目开工之前布设完成，可根据施工情况调整。宜在制高点配备全景球机，便于管理人员观察工地全景。

11.1.4 每个施工现场宜设置视频监控室。视频监控可自动切换视频图像，具备异常事件的报警、回放、录像等功能。具备指定的生产、治安方面的安全识别模式。

11.1.5 应提供视频监控查看功能，且可设置访问权限管理功能。宜具备移动终端监控功能，在操作者权限范围内支持使用移动终端查看视频监控。宜具备在移动端、PC端对摄像头进行远程控制功能。

11.1.6 视频监控储存时长不应少于30天，具体以项目实施周期及管理需要调整；

11.1.7 宜利用视频监控搭载AI智能模块，识别和捕捉人的不安全行为和物的不安全状态，提供视频监控联动预警功能，发现不安全行为拍照留存音像资料并预警，相关记录可查询、编辑。

11.1.8 有夜间施工需求的，应能满足夜间监控需要。

11.1.9 视频监控设备的安装登记应符合附录B的要求。

11.2 管理要求

11.2.1 视频监控主要包括硬件、软件等的具体配置要求，视频监控设备的布设、捕影、数据分析、存储、传输应符合国家相关标准。

11.2.2 视频监控子系统宜具备实时显示、视频控制、录像回放、设备管理、权限管理等功能。

11.2.3 视频监控设备应使用符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》。

11.2.4 视频监控设备宜具备自动识别及图像测距等功能。

11.2.5 影像拍摄仪器分辨率宜不低于200万像素，拍摄照片格式可为“.JPG”、“.TIFF”、“.BMP” 等通用格式，视频格式可为“.AVI”、“.MPEG”、“.WMV”等通用格式。设备需要支持国标GB 28181协议接入信息平台。

11.2.6 宜支持对监控点进行双向对讲及语音广播功能。

11.2.7 设备应支持两种供电方式，以满足断电不停用需求。

11.2.8 视频监控设备应该设置防水、防抖、防攀爬和防腐措施。

11.2.9 如视频需添加水印，应包含必要的施工信息。

11.2.10 现场应安排专人定期对视频监控设备运行状态进行检查、维护。

11.2.11 视频监控系统宜做到全方位无死角的监控，应根据工程特点，在施工现场的关键位置安装摄像头，包括但不限于施工现场全景、工地及处理大棚出入口、围墙、办公区、生活区、污染土壤清挖和地下水处理区域、暂存区域、材料堆放区、药剂存放配制区、垃圾堆放区。

11.2.12 对于可动态监控的施工关键工段，应在该工段设置传感设备，实时采集关键工段的动态参数值，掌握工程运行情况，并根据实时反馈信息情况开展控制和调整。

11.3 过程数据上传

11.3.1 可动态监控的最关键工段参数，应将设备信号实时接入信息平台。

11.3.2 需间接统计的最关键工段参数，应及时整理并录入信息平台系统。

12 进度管理

12.1 一般规定

12.1.1 进度管理子系统应包括进度计划的查看、计划进度和实际进度的对比、关键节点的展示、施工日志的查看和下载等功能。

12.1.2 进度管理子系统宜包括进度计划可行性分析、进度计划落实与进度计划检查、进度分析与纠偏等功能。

12.1.3 进度计划制定宜包括不同深度和周期的进度计划。

12.2 管理要求

12.2.1 根据项目实际情况，应实时跟踪检查，进行数据记录与统计，在系统中及时录入相关值。根据进度管理报告应及时做好进度偏差分析，纠正执行中的偏差，并对进度计划进行变更调整。

12.2.2 宜与项目其他参建方进行项目进度的协同管理和数据交互。

12.2.3 宜实现进度计划与资源配置计划的协同联动管理。

12.2.4 宜依托BIM开展同步施工，将进度计划与BIM模型中的构件进行关联，基于BIM模型实现工程计划进度的模拟和形象进度的展示。

12.2.5 以进度计划管理为依据，自动识别辅助采集进度信息，增加多设备协同辅助进度管理。

13 安全管理

13.1 一般规定

通过对工地现场人员、机械设备、危大工程、安全巡检、风险识别、安全培训等数据采集、分析、处理，为责任主体提供安全隐患预警。

13.2 管理要求

13.2.1 安全事件中的行为应具有可追溯查询功能；数据采集设备应支持互联网通讯，并具备离线存储、离线数据自动上传功能。

13.2.2 进出场人员实名制管理，对人员不安全行为进行实时动态监测、识别与警示，包括但不限于未佩戴安全防护服、未正确佩戴安全带、翻越围栏护栏。

13.2.3 应具有环境、安全事故、人员中毒伤害事故等预警展示功能。安全应急管理宜具备一键信息推送给所有干系人的功能。

13.2.4 安全问题闭环管理，对超期未反馈的安全问题进行统计、汇总，宜具备手动、自动给责任人发送催办的功能。

13.2.5 对重大危险源区域应加大管理力度。

13.2.6 岗位作业场所应保持通风并防火、防爆、防触电、防塌库。应采取支护等措施防止基坑坍塌和重型机械塌陷倾覆。地下坑、槽应设置护栏、盖板等安全设施和警示线。

13.2.7 固化/稳定化处理场区应有安全警示线、设备启动警报、设备异常警报，在各种机械设备裸露的传动部分设置防护罩或防护栏。

13.2.8 电器设备应设有漏电和短路等保护装置。

14 质量管理

14.1 一般规定

14.1.1 质量管理宜包含施工方案及技术交底信息、施工过程质量控制信息、质量验收信息。

14.1.2 质量管理系统应提供包含但不限于质量方案管理、从业人员行为管理、变更管理、检验检测管理、旁站管理、检查管理、验收管理、质量资料管理、数字化档案管理。

14.1.3 应实现质量控制全过程管理，跟踪、收集、整理实际数据，与质量要求进行对比，分析偏差，采取措施予以纠偏。

14.1.4 在系统中设置质量控制点，应按规定进行检验和监测。

14.1.5 质量报告应定期输出，并基于质量报告优化线下质量管理。

14.2 管理要求

14.2.1 质量管理应具备过程实测实量记录、检查信息、整改信息、复查信息。

14.2.2 质量管理宜选用具备影像、图像、实测测量等自动采集功能智能化设备，实时采集质量管理数据。

14.2.3 各单位应根据职责及时上传监测数据，包括但不限于基坑清理自检及验收、固化/稳定化异位修复检测结果、原位检测结果、修复后长期监测、二次污染检测数据。

14.2.4 对于施工过程中发现基坑验收不合格需进行扩挖或发现异常污染情况，必须做好变更管理。

14.2.5 检测结果数据必须及时上传平台，同时宜具备取样过程记录留存功能、现场快筛过程记录、地下水建井记录、洗井记录、地下水取样记录等，同时具备检测数据统计、查询、分析、预警功能，可提供将检测位置与BIM模型和GIS关联的功能。

14.2.6 质量资料宜包括检验批、分项、子项、单位工程等资料管理。

15 人员管理

15.1 一般规定

人员管理应包括但不限于劳务人员、管理人员、专业技术人员、特殊工种人员等，包括但不限于人员基本信息、资质信息、考勤管理、门禁管理、安全教育培训管理、数据管理。

15.2 管理要求

15.2.1 人员管理应结合人脸识别、虹膜、指纹等视频拍照等成熟度高、适宜大规模应用的身份识别技术，实现实名制登记。身份识别考勤设备应设置在施工现场出入口、危险废物处理入口处，进出场闸机选型宜采用市场主流通用型号。

15.2.2 人员实名制管理宜实现考勤、门禁、监控、人脸识别比对、信息统计与上传等智能化综合管理。

15.2.3 人员管理宜包含人员定位管理。具备人员实时动态跟踪、位置定位、报警管理、运动轨迹回放等功能，支持人员轨迹图形化展示，采用地图标注重点巡查区域、危险源区域，显示重点监控区域内人员位置等信息。

15.2.4 每套门禁管理设备人员进出通道数量根据施工高峰期施工人员数量而定，且应不少于2个。

16 设备物资管理

16.1 设备管理

16.1.1 一般规定

（1）设备管理包含清挖、运输、处理及一体化等机械设备，其管理应包含设备基本信息、设备人员作业信息、设备实时运行状态及设备保养、维修、检查、更换记录台账等。

（2）应对设备异常运行具有报警功能，宜对保养日期进行提醒。

（3）对于具备电力表、温度表、流量表等的大型设备，宜进行自动监测，并进行阈值预警。

16.1.2 管理要求

（1）设备基本信息包括但不限于设备名称、型号、进出场时间、操作人员、设备照片、设备台账、保养记录、作业指导书、合格证、年检报告、备案证明。

（2）设备应进行统一编码，形成唯一标识。设备管理人员宜采用指纹识别、人脸识别等生物识别手段采集特种作业人员信息。

16.2 物资管理

16.2.1 一般规定

物资管理系统应包含从采购、进场验收、领用及剩余物资退还全过程管理。

16.2.2 管理要求

（1）物资管理应建立物资信息库，采集的信息包括但不限于物资编码、物资名称、规格型号、材质、单位、物资供应单位、生产单位、检验报告、产品合格证、质量证明书、进场日期、进场数量、使用部位。

（2）物资管理系统宜支持进行物资使用分析，对比计划使用量和实际使用量为物资管理提供数据支持。宜具备物资库存盘点功能，提供物资统计、分析、共享、检索功能。

17 文件管理

17.1 一般规定

17.1.1 资料管理范围应包括但不限于：调查报告及其附件、风险评估报告及其附件、小试、中试报告、修复方案、设计图纸、施工方案、专项方案、各分部分项施工技术记录、施工报验、检测报告、变更记录。

17.1.2 各参建单位宜使用电子文件管理系统实现工程资料文件的电子化和在线交互、签批。工程电子文件应与建设过程同步形成。

17.2 管理要求

17.2.1 电子文件宜使用电子印章和电子签名形式。

17.2.2 原始记录宜实现移动终端现场进行数据录入和采集，并保证数据的真实性。

17.2.3 原始记录应有记录人及审核人签名，原始文件应分类整理，及时上传平台。

18 BIM应用管理

18.1 BIM应用子系统管理宜包括BIM图纸会审管理、BIM深化设计管理、BIM工期模拟管理、BIM施工工艺模拟管理、BIM模型管理、BIM竣工资料管理等功能模块。

18.2 平台BIM模型宜与图纸实现三维联动，模型可直接生成和导出图纸。

18.3 BIM宜用宜结合进度、安全、质量、成本管理等业务诉求，实现模型与业务的有效融合。

18.4 BIM模拟成果宜包含但不限于视频文件、工序安排、资源配置、平面布置、进度计划模拟、关键节点工艺。

18.5 宜辅助利用平台进行管理，平台宜实现成果的上传、存档、查看、删除功能。

19 质量检验和验收

19.1 验收总则

工程项目施工组织设计宜包含智慧工地策划内容，并单独编制智慧工地建设实施方案，经监理（建设）单位审查批准后实施。智慧工地材料和设备质量、安装质量、运行情况、数据传输、监测系统联动应验收合格后投入使用。

19.2 一般规定

19.2.1 本标准使用的材料设备，应符合国家相关标准的规定，不应使用国家明令禁止使用与淘汰的材料和设备。

19.2.2 工程项目负责人应对进场的材料和设备的品种、规格、包装、外观、质量证明文件进行检查验收，并经监理工程师（或建设单位代表）确认。

19.2.3 智慧工地质量检验与验收流程图见图1。

图1  智慧工地质量检验与验收流程

19.3 质量检验和验收

19.3.1 各分部设备安装施工中应符合各专业施工质量验收规范要求。

19.3.2 各分部安装完成且验收合格后由施工单位填写质量验收记录，监理单位审查、填写验收结论。19.3.3 智慧工地验收条件如下：

（1）各分部验收合格；

（2）有主要材料、设备的质量证明文件；

（3）有完整的分部验收资料。

19.3.4 工程项目负责人组织监理、建设单位对工程项目智慧工地进行验收，查验各分部质量、运行情况，形成验收意见。

19.4 资料收集与归档

19.4.1 资料文件应随各分部建设同步形成。

19.4.2 资料文件内容必须真实、准确，应与各系统实际相符。

19.4.3 施工单位负责资料文件的编制、收集、整理并存档。

20 运行与维护

20.1 一般规定

20.1.1 运维管理应包括但不限于主机、服务器、数据库及软硬件的全生命周期的运维服务。

20.1.2 运维服务管理应满足安全管理与保密管理要求。

20.1.3 产品交付前需进行试运行，试运行使用方应校验业务与现有系统功能运行是否一致，并对系统流程及业务进行优化调整。

20.1.4 智慧工地运行使用方应配备专职或兼职人员负责智慧工地软硬件设备的运行维护工作。

20.2 运维管理

20.2.1 智慧工地运行使用方应建立相应台账，对系统的运行、管理、维护和安全负责，发现问题及时按程序进行解决，并按照有关规定保存维护保养记录，做好系统和数据的备份与恢复。

20.2.2 系统/数据库管理员应定时对系统进行监控和定期的健康性检查，分析系统运行和资源使用状况，并进行必要的优化、调整和修正，及时消除隐患。

20.2.3 具有系统操作或管理权限的人员调离工作岗位或离职，应立即从系统中删除该用户；如该人员掌握超级用户口令，应立即更换口令。

20.2.4 软件系统的安装、升级等操作应保留完整的实施记录。

20.2.5 变更系统配置或升级时，修改配置文件、参数文件时，应对原始配置数据进行保留。平台升级过程出现故障时，应具备自动回退到变更前状态的功能。

附件

| 序号 | 附件内容 | 方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 附录A 智慧工地基础设施要求表 | 表格 |
| 2 | 附录B 智慧工地平台对接表 | 表格 |
| 3 | 附录C 固化/稳定化监控关键工艺参数 | 表格 |
| 4 | 附录D 实施过程视频监控要点表 | 表格 |
| 5 | 附录E 智慧工地平台对接表 | 表格 |

附录A  智慧工地基础设施要求表

| 序号 | 项目 | 项目要求 | 基础项 | 提升项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息采集设备 | 应符合《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》JGJ/T434-2018的规定 | √ |  |
| 2 | 网络基础设施 | 应具备无线局域网络设施 | √ |  |
|  |  | 无线局域网络信号应覆盖所有信息采集设备装置点 | √ |  |
|  |  | 4G通信网络应覆盖主要区域 | √ |  |
|  |  | 5G通信网络覆盖不低于80%办公区域和施工现场生活区域 |  | √ |
| 3 | 技术平台 | 互联网协作类功能 | 应具备施工现场跨企业项目团队建立、职位、角色等管理能力 | √ |  |
|  |  |  | 应具备文字、语音、图片、视频等方式的即时沟通能力 | √ |  |
|  |  |  | 应具备包含但不限于云盘、云表格、云协作等基础能力 |  | √ |
|  |  |  | 应具备日志留存追溯能力 | √ |  |
|  |  | 管理协同类功能 | 应具备自定义格式、流程的审批能力 | √ |  |
|  |  |  | 应具备跨企业即时在线会商能力 |  | √ |
|  |  |  | 应具备企业级（项目部、职能部门、分子公司、集团总部）协同管理、资源共享能力 |  | √ |
|  |  |  | 应具备工程建设参与方（建设主管部门、参建单位）多协同管理能力 |  | √ |
|  |  | 移动互联类功能 | 应具备集成人员、生产、质量、安全、绿色施工、视频监控、物资设备管理业务模块的能力 | √ |  |
|  |  |  | 应具备支持集成其他业务模块的能力 |  | √ |
|  |  |  | 应具备支持接入其他系统、平台的能力 |  | √ |
|  |  | IOT接入类功能 | 应具备施工现场各类物联网监测设备的接入、数据传输、流转等支撑能力 | √ |  |
|  |  | GIS类功能 | 应提供地理空间数据管理功能，包括但不限于图形管理、属性管理、拓扑管理、状态管理 |  | √ |
|  |  |  | 应提供数据提取和转换功能，包括但不限于参数提取、坐标变换、格式转换 |  | √ |
|  |  |  | 应具备三维数据管理、三维数据分析能力 |  | √ |
|  |  | BIM类功能 | 应具备支撑工程信息共享的BIM信息交换互接口能力 | √ |  |
|  |  |  | 应具备BIM模型浏览展示能力 | √ |  |
|  |  |  | 应具备BIM模型与其它管理业务模块关联展示能力 | √ |  |
|  |  |  | 应具备BIM模型与数据信息关联展示能力 |  | √ |
|  |  |  | 应具备BIM轻量化模型的多参与方在线协作能力 |  | √ |
|  |  |  | 应具备BIM模型与图纸联动展示能力 | √ |  |
| 4 | 控制机房 | 应符合《云计算数据中心基本要求》GB/T 34982第五章的规定 | √ |  |
| 5 | 信息应用终端 | 具有固定终端设备，并具有现场综合信息处理功能 | √ |  |
|  |  | 具有移动终端设备，并具有现场识别、监测、管理、控制等信息处理功能 | √ |  |
|  |  | 具有语音广播设备并构建公共广播系统，提供信息广播功能 | √ |  |
|  |  | 具有设置固定电子屏并构建信息发布系统，提供信息检索、信息查询、信息推送等功能 |  | √ |

附录B  智慧工地平台对接设备表

| 序号 | 设备类型 | 设备分类 | 对接的设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息采集设备 | 传感类设备 | 各类传感设备及集成于各业务功能模块的传感器 |  |
|  |  | 身份识别设备 | 生物特征识别、射频卡识别、条码识别、二维码识别等设备 |  |
| 2 | 网络基础设施 | 无线局域网络设施 | 可包括Wi-Fi、ZigBee、蓝牙等无线局域网技术所涉及的各类模组、终端、网关、路由器、协调器等设施设备 |  |
|  |  | 移动通信网络 | 可包括4G、5G 等移动通信网络 |  |
| 3 | 控制机房 | 控制机房 | 符合《云计算数据中心基本要求》GB/T 34982-2017 第五章规定了场地、资源池、电能使用效率、安全、运行维护等基本要求。 |  |
| 4 | 应用终端设备 | 固定终端设备 | 一般指操作员、工程师等人员所使用的台式计算机。 |  |
|  |  | 移动终端设备 | 一般指智能移动电话、平板电脑或各种专用手持式移动终端 |  |
|  |  | 语音广播系统 | 信息发布、通知公告、预警应急等公共通告的重要辅助设施 |  |
|  |  | 信息发布系统 | 可包括点阵式LED 屏、多功能一体式固定终端等设备 |  |

附录C  固化/稳定化监控关键工艺参数

| 序号 | 阶段 | 关键参数 | 在线动态监测参数 | 视频监控要点 | 间接获取的工艺参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 异位固化/稳定化 |
| 1 | 预处理 | ①土壤进/出料量 ②土块最大粒径 | / | 大棚内预处理区域 | ①土壤进/出料量 ②土块最大粒径 |
| 2 | 固化/稳定化阶段 | ①药剂添加量 ②混合速度 | ①药剂和污染土壤计量监测（一体化设备） ②药剂配置仓防爆监控 | 设备进出料口、药剂配置设备区域 | 药剂使用量* |
| 3 | 养护 | ①土壤含水率 ②养护时间 | / | 养护区域 | ①土壤含水率 ②养护时间 |
| 原位固化/稳定化 |
| 4 | 药剂注入 | ①注射影响半径 ②单点注射体积 ③单点注射流量 ④注射压力 ⑤药剂使用量* | ①单点注射流量* ②注射压力 ③单点注射体积 | ①药剂配置区；②注射区 | ①注射影响半径*②药剂使用量* |
| 5 | 原位旋喷 | ①影响半径 ②注浆压力 ③提速和转速 ④药剂使用量* | 单点注射体积 | ①药剂配置区；②注射区 | ①影响半径* ②注浆压力 ③提速和转速 ④药剂使用量* |
| 6 | 养护 | ①土壤含水率 ②养护时间 | / | 同处理区域 | ①土壤含水率 ②养护时间 |

注：“*”为最关键参数。

附录D  实施过程视频监控要点

附录D-1  异位固化/稳定化视频监控要点

| 实施阶段 | 工作面 | 监控内容/位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 | 处理及暂存 | 污染土壤处理大棚或苫盖的堆场 |  |
|  | 二次污染防控 | 处理车间内施工产生的扬尘等监控 |  |
|  | 开挖运输 | 挖掘、运输等过程视频监控 |  |
| 检测与过程控制 | 检测 | 土壤采样、检测等 |  |
|  | 过程控制 | 各单元运行工况的监控 |  |
| 主要辅助工程 | 给排水供电消防等 | 符合国标要求 |  |
| 劳动安全与职业卫生 | 劳动安全 | 装置现场安全防护措施和警示标识的识别 |  |
|  | 职业卫生 | 现场人员劳动保护及个人防护设备识别 |  |

附录D-2  原位固化/稳定化视频监控要点

| 实施阶段 | 工作面/工作内容 | 监控内容/位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 | 场地清理 | 地上和地下影响施工的混凝土块、石块和地下构筑物等障碍物 |  |
|  | 药剂配置 | 液位监控、溢流液识别 |  |
|  | 搅拌与注入 | 搅拌与注入过程 |  |
|  | 养护及管理 | 现场施工区域 |  |
| 检测与过程控制 | 检测 | 采样、检测等 |  |
|  | 过程控制 | 各单元运行工况的监控 |  |
| 主要辅助工程 | 给排水供电消防等 | 符合国标要求 |  |
| 劳动安全与职业卫生 | 劳动安全 | 装置现场安全防护措施和警示标识的识别 |  |
|  | 职业卫生 | 现场人员劳动保护及个人防护设备识别 |  |

附录E  监控设备安装情况登记表

| 序号 | 安装位置 | 摄像头数量 | 摄像头覆盖场所 | 是否与公安系统联网 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |